## Slide 1
Présentation PyMarthe v1.0
17 Mars 2022
Réunion des contributeurs

## Slide 2
Introduction
PyMarthe v1.0 : wrapper python jouant le rôle d’interface de « couplage » entre un modèle numérique hydrogéologiques MARTHE et des algorithmes d’optimisation proposés par la suite de logiciels PEST
MARTHE
©
Architecture générale
Modèle et propriétés
Paramétrisation et interfaçage PEST
SOMMAIRE
pyEMU

## Slide 3
Architecture générale
Nom: PyMarthe (v1.0)
Language: python
Nombre de ligne: ≈ 6 000
Dépendances: os, sys, shutil, re, numpy, pandas, matplotlib,
shapefile, warnings, ast, pyemu, rtree, (imageio)
Propriétés supportées:
  hydrauliques distribuées (permh, emmca,...)
  prélèvements (aquifère, rivière)
  sol (cap_sol_progr, t_demi_percol, ...)
Fonctionnalités modèle:
  lecture / écriture
  stockage / modification
  Traitements spatiaux
  graphique / animation
  export vectoriel

## Slide 4
Chargement du modèle
mm = MartheModel('mona.rma', spatial_index = True)
{'permh': 1,
'flow': 1.15741e-05,
'head': 1,
'emmca': 1,
...,
'climtime': 'Y',
'modeltime': 'Y',
'modeldist': 1000}
{'permh': 'monav3_pm\mona.permh',
'debit': 'monav3_pm\mona.debit',
'emmca': 'monav3_pm\mona.emmca',
...,
'histo': 'monav3_pm\mona.histo',
'meteo': 'monav3_pm\mona.meteo',
'zoneg2': 'monav3_pm\mona.zoneg2'}
DatetimeIndex(['1972-12-31', '1973-12-31',
'1974-12-31', '1975-12-31',
'1976-12-31', '1977-12-31',
...,
'2008-12-31', '2009-12-31',
'2010-12-31', '2011-12-31'],
dtype='datetime64[ns]', freq=None)
layer thickness epon_sup ke anisotropy name
0 50 0 0 0 layer_0
1 150 1 0 0 layer_1
2 100 1 0 0 layer_2
3 100 1 0 0 layer_3
...,
12 100 1 0 0 layer_12
13 400 1 0 0 layer_13
14 100 1 0 0 layer_14
mm.rma_path (str)
mm.mldir (str)
mm.nlay, mm.nnest (int)
@ Attributs
{'sepon': None, 'topog': None, 'hsubs': None}
{'permh': <pymarthe.mfield.MartheField>,
'emmca': <pymarthe.mfield.MartheField>,
'emmli': <pymarthe.mfield.MartheField>}
Building spatial index ...
[====== ] 35%
mm.mlfiles (dict)
mm.units (dict)
mm.mldates (DatetimeIndex)
mm.geometry (dict)
mm.prop (dict)
mm.layers_infos (DataFrame)
mm.spatial_index (rtree.Index)
mm.imask (MartheField)
Zone inactive
Zone active

## Slide 5
Chargement du modèle
mm = MartheModel('mona.rma', spatial_index = True)
@ Fonctionalités
mm.load_geometry(g=None)
mm.load_prop(prop)
mm.remove_autocal()
mm.make_silent()
mm.run_model(exe_name = 'marthe', rma_file = None,
silent = True, verbose=False,
pause=False, report=False, cargs=None)
mm.get_ij(x, y, stack=False)
mm.get_xy(i, j, stack=False)
mm.get_layer_from_depth(x, y, depth, as_list=True)
mm.write_prop(prop=None)
Lecture
Ecriture
Exécution
Structure spatiale
mm.get_outcrop(as_2darray=True)

## Slide 6
Propriétés distribuées
@ Attributs
mf = MartheField(field = 'permh', data = 'mona.permh', mm=mm)
mf.field (str)
mf.mm (MartheModel)
mf.maxlayer (int)
mf.maxnest (int)
mf._proptype (str)
mf.data (recarray)
rec.array([( 0, 0, 0, 0, 285.5, 411., 0.),
( 0, 0, 0, 1, 285.5, 409., 0.),
( 0, 0, 0, 2, 285.5, 407., 0.),
...,
(14, 0, 127, 146, 579.5, 159., 0.),
(14, 0, 127, 147, 579.5, 157., 0.)],
dtype=[('layer', '<i4'), ('inest', '<i4'), ('i', '<i4'),
('j', '<i4'), ('x', '<f8'),('y', '<f8'), ('value', '<f8')])
.permh
[
MartheGrid(istep, layer, inest, nrow, ncol, xl, yl,
dx, dy, xcc, ycc, array, field = None),
...
MartheGrid(istep, layer, inest, nrow, ncol, xl, yl,
dx, dy, xcc, ycc, array, field = None)
]

## Slide 7
Propriétés distribuées
@ Fonctionalités
mf = MartheField(field = 'permh', data = 'mona.permh', mm=mm)
mf.get_data(layer=None, inest=None, as_array=False,
as_mask=False, masked_values= list())
mf.set_data(data, layer=None, inest=None)
Extraction/modification
[<pymarthe.utils.grid_utils.MartheGrid>,
<pymarthe.utils.grid_utils.MartheGrid>,
<pymarthe.utils.grid_utils.MartheGrid>]
Conversion/écriture
mf.write_data(filename=None)
array([[[0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],
[0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],
[0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],
...,
[0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],
[0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],
[0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.]],
..., ])
mf.as_3darray()
mf.to_grids(layer=None, inest=None)
Echantillonage spatial
mf.sample(x, y, layer, masked_values=None)
mf.plot(ax=None, layer=0, inest=None, vmin=None,
vmax=None, log = False, extent = None,
masked_values = [-9999, 0, 9999], **kwargs)
Visualisation
mm.load_prop('permh')
version utilisateur

## Slide 8
Propriétés distribuées
@ Functionalités
mf = MartheField(field = 'permh', data = 'mona.permh', mm=mm)
Analyse spatiale
mf.to_shapefile(filename = None, layer=0, inest=None,
masked_values =[-9999, 0, 9999],
log = False, epsg=None, prj=None)
Export vectoriel
Zone 1
Zone 2
mean max min median count
zone layer
zone_1 4 -8.149744 -5.410453 -10.09991 -8.305706 248
5 -5.265238 -4.309170 -6.595892 -5.069354 248
6 -1.560817 0.787567 -3.063038 -1.679531 248
zone_2 4 -5.496122 -4.071486 -6.828264 -5.448943 252
5 -5.160981 -4.938714 -5.298406 -5.173636 252
6 -4.651940 -3.820861 -5.156963 -4.766032 252
mf.zonal_stats(stats, polygons, layer=None, names = None, trans=None)
mm.load_prop('permh')
version utilisateur

## Slide 9
Propriétés non distribuées
@ Attributs
@ Fonctionalités
mp.mm (MartheModel)
mp.nstep (int)
mp.pastp_file (str)
mp.mode (str)
mp.prop_name (str)
mp.qtypes (list)
mp._proptype (str)
mp.data (DataFrame)
mp = MarthePump(mm = mm, pastp_file = None, mode = 'aquifer')
mp = MarthePump(mm = mm, pastp_file = None, mode = 'river')
istep layer i j value boundname
1 5 53 118 -399.96 pump_53_118
1 5 59 118 -43.99 pump_59_118
2 6 57 119 -39.27 pump_57_119
...,
39 14 58 120 -309.19 pump_58_120
39 14 63 121 -530.34 pump_63_121
mp.get_data(istep=None, layer=None, i=None, j=None,
boundname=None, as_mask=False)
mp.set_data(value, istep=None, layer=None,
i=None, j=None, boundname=None)
mp.get_boundnames(istep=None, layer=None,
i=None, j=None)
mp.split_qtype(qtype=None)
Extraction des données difficiles
Valeurs des pompages négatives
Noms des pompages génériques
Paramétrisation impossible si 2 valeurs de pompages pour une même cellule
prélèvements
['mail', 'record', 'listm']
['aqpump', 'rivpump']
['aquifer', 'river']
Extraction/modification
Conversion/écriture
mp.switch_boundnames(switch_dic)
mp.write_data()
mm.load_prop(‘aqpump')
version utilisateur
mm.load_prop(‘rivpump')
version utilisateur

## Slide 10
Propriétés non distribuées
@ Attributs
@ Fonctionalités
ms.mm (MartheModel)
mp.prop_name (str)
ms.nsoilprops (int)
ms.zonep (MartheField)
ms.zones (array)
ms.nzone (int)
ms._proptype (str)
ms.soilprops (array)
mp.data (DataFrame)
propriétés des sols
ms = MartheSoil(mm = mm, martfile = None)
soilprop zone value
cap_sol_progr 1 141
cap_sol_progr 2 163
cap_sol_progr 8 222
...,
t_demi_percol 1 15
t_demi_percol 2 70
t_demi_percol 8 161
ms.get_data(soilprop=None, zone=None,
as_style='list-like', **kwargs)
ms.set_data(soilprop, value, zone=None)
['cap_sol_progr', 'equ_ruis_perc', .., 't_demi_percol']
Extraction/modification
ms.write_data(soilprop=None, martfile=None)
ms.to_shapefile(soilprop, filename, **kwargs)
Ecriture
Echantillonage spatial
ms.sample(soilprop, x, y)
Export vectoriel
ms.plot(soilprop, **kwargs)
Visualisation
mm.load_prop(‘soil')
version utilisateur

## Slide 11
Champs simulés
@ Attributs
@ Fonctionalités
mfs.mm (MartheModel)
mfs.field (str)
mfs.simfile (str)
mfs.data (dict)
mfs = MartheFieldSeries(mm = mm, field = 'charge', simfile = None)
mfs.to_shapefile(filename = None, layer=0, inest=None,
masked_values = [-9999, 0, 9999],
log = False, epsg=None, prj=None)
{0: <pymarthe.mfield.MartheField>,
1: <pymarthe.mfield.MartheField>,
2: <pymarthe.mfield.MartheField>,
...
37: <pymarthe.mfield.MartheField>,
38: <pymarthe.mfield.MartheField>,
39: <pymarthe.mfield.MartheField>}
mfs.get_tseries(x, y, layer, names= None, index = 'date',
masked_values = [-9999, 9999])
Extraction
Export d’animation
mfs.save_animation(filename, dpf = 0.25, dpi=200, **kwargs)
Export vectoriel

## Slide 12
Optimisation
Prétraitement (pest_setup)
  gestion des observations (ajout, retrait, poids)
  paramétrisation (globale, points pilotes, zpc)
  transformation des données
    génération des fichiers PEST
sim
ins
obs
tpl
par
FORWARD RUN
Paramètres calibrés
Optimisation (forward run)
  Modification des propriétés du modèle au cours des itérations
Module d’interfaçage
Paramètres initiaux

## Slide 13
Optimisation
mopt.mm (MartheModel)
mopt = MartheOptim(mm = mm, name = None, **kwargs)
mopt.obs (dict) mopt.param (dict)
mopt.obs_dir (str)
ms.ins_dir (str)
mopt.tpl_dir (str)
mopt.par_dir (str)
sim
obs
ins
tpl
par
mopt.add_obs(data, locnme = None, datatype = 'head',
check_loc = True, nodata = None, **kwargs)
mopt.remove_obs(locnme=None, verbose=False)
mopt.remove_param(parname=None, verbose=False)
mopt.add_param(parname, mobj, **kwargs)
mopt.write_ins(locnme=None)
mopt.write_parfile(parname= None)
mopt.write_tpl(parname= None)
MartheObs
mopt.sim_dir (str)
MartheParam
prétraitement

## Slide 14
Optimisation
@ Fonctionalités
obsnme date obsval datatype locnme obsfile weight obgnme trans
loc000n00 loc000n00 1972-12-31 14.56 head 07065X0002 monav3_pm\obs\07065X0002.dat 1 07065X0002 none
loc000n01 loc000n01 1973-12-31 14.95 head 07065X0002 monav3_pm\obs\07065X0002.dat 1 07065X0002 none
loc000n02 loc000n02 1974-12-31 15.23 head 07065X0002 monav3_pm\obs\07065X0002.dat 1 07065X0002 none
loc000n03 loc000n03 1975-12-31 15.26 head 07065X0002 monav3_pm\obs\07065X0002.dat 1 07065X0002 none
parnme trans btrans parchglim defaultvalue parlbnd parubnd pargp scale offset dercom
pump_113_14__2__0 pump_113_14__2__0 none none factor -89.61 1.000000e-10 1.000000e+10 pump 1 0 1
pump_113_14__2__1 pump_113_14__2__1 none none factor -87.52 1.000000e-10 1.000000e+10 pump 1 0 1
pump_113_14__2__2 pump_113_14__2__2 none none factor -64.23 1.000000e-10 1.000000e+10 pump 1 0 1
pump_113_14__2__3 pump_113_14__2__3 none none factor -91.47 1.000000e-10 1.000000e+10 pump 1 0 1
{'07065X0002': <pymarthe.mobs.MartheObs>,
'07065X0002mnfluc': <pymarthe.mobs.MartheObs>,
'07065X0002mdfluc': <pymarthe.mobs.MartheObs>,
'07065X0002critfluc': <pymarthe.mobs.MartheObs>}
trans = 'lambda x: np.log10(-x + 1)'
btrans = 'lambda x: - np.power(10, x) + 1'
Évaluation litterale
trans = 'log'
btrans = 'exp'
Function classique
Collecte de données
mopt.get_obs_df()
mopt = MartheOptim(mm = mm, name = None, **kwargs)
mopt.get_param_df()
mopt.get_nobs(locnme = None, null_weight = True)
mopt.get_nlocs(datatype = None)
mopt.get_ndatatypes()
Analyse
mopt.set_obs_trans(trans, datatype=None, locnme=None)
mopt.set_param_trans(trans, btrans, parname=None, pargp=None)
Gestion des transformations
mopt.check_loc(locnme, error = 'raise')
Validé des observations
AssertionError: ERROR: '07065X0002_1' not in mona.histo.
(existence)
AssertionError: ERROR: '07588X0048' set multiple times in mona.histo: each locnme must be unique.
(unicité)
mopt.add_fluc(locnme=None, tag= '', on = 'mean')
Gestion des fluctuations
prétraitement

## Slide 15
Optimisation
@ Fonctionalités
= nombre de types de données
= nombre de stations pour le type de données
= nombre de données de la chronique pour la station du type de données
= erreur acceptable obs/sim
= poids de pour l’observation
= facteur d’ajustement (« tuning factor »)
mopt = MartheOptim(mm = mm, name = None, **kwargs)
mopt.compute_weights(lambda_dic=None, sigma_dic=None)
Gestion des poids
mopt.build_pst(add_reg0 = False, write=False, **kwargs)
.pst
Control data
Observation data
Parameter data
Regularisation
PEST++ options
Couplage PEST (pyEMU)
.config
mopt.write_config(filename=None)
MARTHE OPTIMIZATION CONFIGURATION FILE (07/03/2022 14:29:16)
***
Model name: mona
Model full path: monav3_pm\mona.rma
Model spatial index: None
Number of parameters: 80
Number of parameters blocks: 2
Number of observation data types: 2
Number of observation sets: 2
Number of observations: 80
Number of not null observations: 80
Parameter files directory: monav3_pm\par
Parameter templates directory: monav3_pm\tpl
Observation files directory: .
Simulation files directory: monav3_pm\sim
***
[START_PARAM]
parname= pump_87_15
type= list
class= MarthePump
property name= aqpump
keys= boundname layer istep
value_col= value
trans= lambda x: np.log10(-x + 1)
btrans= lambda x: - np.power(10, x) + 1
parfile= monav3_pm\par\pump_87_15.dat
[END_PARAM]
[START_OBS]
locnme= 07065X0002
datatype= head
trans= none
fluc_dic= {}
interp_method= index
dates_out= 1972-12-31 00:00:00|1973-12-31 00:00:00|1974-12-31 00:00:00|...
[END_OBS]
En-tête principal
Informations générales
Section paramètres
Section observations
Configuration
prétraitement

## Slide 16
Perspectives
Disponibilité de l’outil
Répo Github (adeqwat – branche dev)
Guide d’utilisation Guide_v1.0.py (anglais)
Présentation .ppt (français)
Modèles compilés (MONAv3 / Lizonne)
Ajouts / Améliorations
Paramétrisation des propriétés distribuées
Graphiques/animation pompages
Export des champs en vtk
Création d’un répo Github dédié (readme.md, .gitignore)
Création de tutorials jupyter notebook (français?)
Mise en production sur cas réels (projet EauxSCAR)

## Slide 17
Optimisation
.config
pest_utils.run_from_config(configfile, **kwargs)
SETUP
fonctionnement
.pst
FORWARD RUN
MartheModel.from_config(configfile)
POST PROCESSING